## Slide 1: Sviluppo di algoritmi di machine learning per l’identificazione della fibrillazione atriale a partire da serie temporali di variabilita` cardiaca
Corso di laurea in Informatica per la Comunicazione Digitale
Biagio Chiaranda` (959914)
Relatore: Dott. Massimo Walter Rivolta
Correlatori: Dott. Md Moklesur Rahman e Prof. Roberto Sassi
1/15

## Slide 2: Contesto iniziale
Il progetto, svolto presso il BiSP Lab dell’Universita` degli Studi di Milano, mira a sviluppare algoritmi di Machine Learning per l’identificazione automatica della fibrillazione atriale da segnali ECG, in collaborazione con il Dott. Massimo Walter Rivolta e Dott. Md Moklesur Rahman.
L’integrazione tra tecniche di elaborazione del segnale e Machine Learning rappresenta un approccio promettente per migliorare la diagnosi automatica e non invasiva di patologie cardiache.

## Slide 3: Obiettivo del lavoro
L’obiettivo principale del lavoro e` stato lo sviluppo e il confronto di algoritmi di Machine Learning in grado di identificare automaticamente casi di fibrillazione atriale.
Per raggiungere questo scopo, sono stati svolti i seguenti passaggi:
Preprocessing per migliorare la qualita` dei dati
Segmentazione dei segnali in finestre temporali di 10 secondi
Estrazione di feature basate su HRV e PRSA
Addestramento e ottimizzazione di diversi modelli di ML
Validazione e confronto su dataset pubblici (PhysioNet, MIT-BIH)

## Slide 4: Cos’e` la Fibrillazione Atriale?
La fibrillazione atriale (AF) e` la piu` comune aritmia cardiaca e si verifica quando gli atri del cuore battono in modo irregolare e disorganizzato, invece di contrarsi normalmente.
La fibrillazione atriale viene diagnosticata tramite elettrocardiogramma, che mostra:
Assenza dell’onda P
Intervalli RR irregolari
4/15 Biagio Chiaranda` | Sviluppo di algoritmi di machine learning per l’identificazione della fibrillazione atriale a partire da serie temporali di variabilita` cardiaca

## Slide 5: Dataset utilizzati
Caratteristica | MIT-BIH AFDB | PhysioNet 2017
Fonte | Beth Israel Deaconess Medi- cal Center | Vari istituti (PhysioNet)
Numero di regis- trazioni | 24 | Oltre 8.500
Durata dei segnali | 10 ore ciascuno | Variabile (da 9 a 60s)
Derivazioni ECG | 2 | 1
Frequenza di cam- pionamento | 250 Hz | 300 Hz
Risoluzione | 12-bit | 16-bit
Categorie di ritmo | AF, AFL, J, N | AF, Noisy, Normal, Other Rhythms
5/15 Biagio Chiaranda` | Sviluppo di algoritmi di machine learning per l’identificazione della fibrillazione atriale a partire da serie temporali di variabilita` cardiaca

## Slide 6: Esperimenti
Addestramento e validazione del modello su ampio dataset bilanciato (PhysioNet 2017), segmentato in finestre regolari di 10 secondi e suddivisio in training e test assicurando la separazionetra pazienti.
Addestramento e validazione su un sottoinsieme casuale del secondo dataset (MIT-BIH AFDB), mantenendo anche in questo caso la separazione tra pazienti.
Validazione incrociata tra dataset, con addestramento su segmenti del PhysioNet 2017 e test sui dati del MIT-BIH.
6/15 Biagio Chiaranda` | Sviluppo di algoritmi di machine learning per l’identificazione della fibrillazione atriale a partire da serie temporali di variabilita` cardiaca

## Slide 7: Preprocessing
Prima dell’estrazione delle feature, i segnali sono stati sottoposti a una fase di
pre-processamento che ha incluso:
Filtraggio passa-banda (0.5–40 Hz)
Normalizzazione Min-Max Scaling
Segmentazione in finestre temporali di 10 secondi
7/15 Biagio Chiaranda` | Sviluppo di algoritmi di machine learning per l’identificazione della fibrillazione atriale a partire da serie temporali di variabilita` cardiaca

## Slide 8: Intervalli RR
Gli intervalli RR rappresentano i tempi che intercorrono tra due battiti cardiaci consecutivi, misurati come la distanza tra i picchi R dei complessi QRS nel segnale ECG.
Sono fondamentali per analizzare la variabilita` del ritmo cardiaco.
Permettono l’estrazione delle feature.
Riflettono direttamente la regolarita` o l’irregolarita` del ritmo, utile per identificare condizioni come la fibrillazione atriale.

## Slide 9: Feature
Le feature estratte si suddividono in tre categorie:
Feature statistiche classiche: Heart Rate, Mean RR, STDRR, RMSSD.
Feature non lineari: SD1, Sample Entropy, Approximate Entropy.
Feature PRSA-based: Capacita` di Decelerazione (DC).

## Slide 10: Algoritmi di classificazione
Per la classificazione automatica dei segmenti ECG sono stati testati i seguenti algoritmi di Machine Learning supervisionato:
Random Forest
Support Vector Machine
K-Nearest Neighbors
Gradient Boosting Classifier
Le performance dei modelli sono state valutate attraverso accuratezza, sensibilita`,
specificita` e f1-Score.

## Slide 11: Addestramento e selezione degli iperparametri con Cross Validation Per ottimizzare i modelli, e` stata utilizzata la Grid Search con Cross Validation (CV=5), che testa diverse combinazioni di iperparametri per individuare la configurazione che massimizza le performance del classificatore.

## Slide 12: Valutazione dei modelli - Esperimento n.3
Il modello Random Forest ha ottenuto le performance migliori tra quelli testati nella validazione incrociata tra dataset.
Modello | TP | TN | FP | FN | Sens | Spec | Acc | F1-s
Random Forest | 647 | 299 | 127 | 89 | 0.88 | 0.70 | 0.81 | 0.85
Support Vector Machine (SVM) | 593 | 265 | 161 | 143 | 0.80 | 0.62 | 0.73 | 0.79
Gradient Boosting Classifier | 614 | 275 | 151 | 122 | 0.83 | 0.64 | 0.76 | 0.81
K-Nearest Neighbors (KNN) | 605 | 276 | 156 | 125 | 0.82 | 0.63 | 0.75 | 0.81
Questi risultati confermano la fattibilita` di un approccio basato su feature per la classificazione automatica della fibrillazione atriale su segmenti ECG.

## Slide 13: Importanza delle feature
La metrica Deceleration Capacity (DC), derivata dalla tecnica PRSA, e` risultata la piu` informativa nel distinguere i tracciati affetti da fibrillazione atriale.
Anche le feature non lineari (Sample Entropy, Approximate Entropy) hanno mostrato alta rilevanza, riflettendo l’irregolarita` del segnale.

## Slide 14: Conclusioni
L’approccio basato su feature ha dimostrato efficacia nell’identificazione automatica della fibrillazione atriale.
Risultati principali
Random Forest ha ottenuto le performance migliori.
La metrica Deceleration Capacity (DC) e` risultata la piu` importante nel nostro studio.
Buona capacita` di generalizzazione su dataset eterogenei.
Sviluppi futuri
Integrazione con approcci di deep learning.
Applicazione del modello in scenari
real-time e su dispositivi wearable.
Studio di tecniche per la selezione automatica delle feature piu` rilevanti.

## Slide 15
Grazie